| *1 | 产品/企业标识 3A分子筛 用途：吸湿、防潮 昆山威胜干燥剂发展有限公司 江苏省昆山市淀山湖镇淀兴路97号 （215345） 电话(Tel): +86 512 57057078 传真(Fax): +86 512 57057080 |
| --- | --- |
| *2 | 成分信息 成分 比例 CAS号 3A分子筛 ＞97% 308080-99-1 水 ≤3% 7732-18-5 |
| *3 | 危害性概述 危险特性：本品本身是不可燃的。使用过的产品可能会包含有危险的物质。 对身体健康的影响： 在新鲜、未使用过的时候，本品是不可燃的。当初次受潮时，可大量放热，甚至可使水达到其沸点。流水冲洗可使其降温。长时间大量吸入以石英形式存在的结晶状二氧化硅，可能导致发生肿瘤。 |
| *4 | 应急措施 吸眼睛接触：立即用大量清水冲洗至少15分钟。如果眼睛继续感到不适，请去就医。 皮肤接触：用肥皂和大量清水冲洗。如果皮肤继续感到刺激，请去就医。 吸入粉尘后：将受害者置于空气流通处。如果症状持续，请去就医。 吞咽后：立即饮用大量的清水。如果症状持续，请去就医。 医生请注意：本品是一种干燥剂，在其吸水时会产生热量。使用过的产品可能会含有一些有害物质。请辨别该物质，并对症下药。 |
| *5 | 消防措施 泄漏的措施： 特别的保护设备:在有大量粉尘或烟雾的情况下，请使用带有自主呼吸的装置的防尘服。 清除：采用扫、铲或真空吸的方法，收集散落的产品 ( 如果该产品与碳氢化合物 已有过接触的话，请不要采取真空收集的方法 )。 在收集和处置时，请不要产生粉尘，不要使用散落的产品。散落产品需按照政府的有关规定处置。 灭火剂： 不需要特殊灭火剂。 |
| *6 | 泄漏应急措施 操作注意事项： 打开包装容器时，需小心。避免产生粉尘，避免皮肤和眼睛的接触。在易爆环境中装填或转移产品时，需接地以防产生静电的累积，避免产生静电火花。 储存注意事项： 贮存在原包装内，置于阴凉、干燥处 |
| *7 | 作业与储存 作业： 安全操作信息： 注意粉尘影响，或按照当地法规执行 防火防爆信息： 无。NO 储存： 储存的条件： 严禁高温多湿，在阴凉干燥处密封保存。 严禁与各种易挥发性物质、酸、碱、盐等混合储存。 |
| *8 | 接触控制/个人防护 手防护： 戴保护手套，必要时涂抹护手霜，防止皮肤开裂。 呼吸系统防护： 一般不需要特殊防护，有破袋或泄漏时使用防尘口罩。 眼睛防护： 有破袋时注意对眼睛进行保护。 身体防护： 穿一般作业防护服。 |
| *9 | 物理化学性能 外观： 球形或小颗粒 颜色： 蓝色球形颗粒 气味： 无气味 PH： 8~11 熔点： 无资料 沸点 无资料 闪点： 无资料 燃点： 不适用 |
| *10 | 稳定性和反应性 稳定性：稳定 禁配物：高浓度烯烃、盐酸等高吸收热的化学物质 避免接触的条件：和高浓度烯烃、盐酸等高吸收热的化学物质的突然接触 |
| *11 | 毒理学信息 没有可以用到的毒理学信息。 使用经验： 接触皮肤可能引起皮肤脱水而干裂。 粉尘被吸入可能引起呼吸系统疾病。 |
| *12 | 生态学信息 无相关信息 |
| *13 | 废弃物处理 废弃方法：废弃物丢弃或掩埋等方法请向当地环保部门咨询。 |
| *14 | 运输信息 运输注意事项： 注意不要因重压、翻倒、摔落引起包装破损。 运输途中应避光、防潮。 |
| *15 | 适用法规 No |
| *16 | 其他信息 无可用信息。 |
|  | T该安全数据表包含的信息均基于现阶段知识水平。本安全技术表的信息仅作为我们对产品要求的描述，不得将其视为我们对产品特性的保证。The data given here is based on current knowledge and experience. The purpose of this Safety Data Sheet is to describe the products in terms of their safety requirements. The above details do not imply any guarantee concerning composition, properties or performance. |

2021-04-12